## Slide 1: Bài 02 Địa chỉ IP và chia subnet
MẠNG MÁY TÍNH

## Slide 2: Nội dung
Giới thiệu
Địa chỉ IP
Chia subnet

## Slide 3: Giới thiệu - 1
85 NĐC Q1
42/5 LTK Q10
5 NTMK Q1
227 NVC Q5

## Slide 4: Giới thiệu - 2
192.168.0.1
192.168.0.3
192.168.0.4
192.168.0.2

## Slide 5: Giới thiệu - 3
Địa chỉ mạng (identifier):
  định danh của 1 node mạng
Phân loại:
  Địa chỉ vật lý
    do nhà sản xuất ấn định trên sản phẩm
    VD: địa chỉ MAC (Media Access Control)
  Địa chỉ logic
    do người dùng ấn định
    VD: địa chỉ IP (Internet Protocol)

## Slide 6: Nội dung
Giới thiệu
Địa chỉ IP
Chia subnet

## Slide 7: Địa chỉ IP
Tầng 3 trong mô hình OSI
Version:
    IPv4
    IPv5 (RFC 1819 )
    IPv6

## Slide 8: Địa chỉ IPv4 - 1
Kích thước: 4 bytes (32 bits)
Định dạng:
  Mỗi byte được biểu diễn bằng số thập phân, gọi là một octet
  hai octet được viết cách nhau bằng 1 dấu chấm “.”
VD:
172.29.1.10
Chia thành 2 phần:
  Network ID (NetID)
  Host ID
32 bit
10101100 00011101 00000001 00001010
10101100 00011101 00000001 00001010

## Slide 9: Địa chỉ IPv4 - 2
NetID???
HostID???
SUBNET MASK
172.29.1.10

## Slide 10: Địa chỉ IPv4 - 3
Subnet mask
  Dùng phân định phần NetID và HostID trong địa chỉ IPv4
  kích thước 4 bytes
    các bit thuộc NetID có giá trị là 1
    các bit thuộc HostID có giá trị là 0
  VD: 172.29.5.128/255.255.192.0
  (hoặc 172.29.5.128/18)
HostIP | 1010 1100 | 0001 1101 | 0000 0101 | 1000 0000
SubnetMask | 1111 1111 | 1111 1111 | 1100 0000 | 0000 0000
HostIP | 1010 1100 | 0001 1101 | 0000 0101 | 1000 0000
SubnetMask | 1111 1111 | 1111 1111 | 1100 0000 | 0000 0000
HostIP | 1010 1100 | 0001 1101 | 0000 0101 | 1000 0000
SubnetMask | 1111 1111 | 1111 1111 | 1100 0000 | 0000 0000
HostIP | 1010 1100 | 0001 1101 | 0000 0101 | 1000 0000
SubnetMask | 1111 1111 | 1111 1111 | 1100 0000 | 0000 0000

## Slide 11: Địa chỉ IPv4 - 5
Địa chỉ đường mạng (Net Addr)
  Các bit thuộc NetID: giữ nguyên
  Các bit thuộc Host ID: xoá về 0
Địa chỉ broadcast
  Các bit thuộc NetID: giữ nguyên
  Các bit thuộc Host ID: bật lên 1
VD: 192.168.1.2/24
VD: 192.168.1.2/24
VD: 192.168.1.2/24  Net Addr: 192.168.1.0
HostIP | 1100 0000 | 1010 1000 | 0000 0001 | 0000 0010
SubnetMask | 1111 1111 | 1111 1111 | 1111 1111 | 0000 0000
HostIP | 1100 0000 | 1010 1000 | 0000 0001 | 0000 0010
SubnetMask | 1111 1111 | 1111 1111 | 1111 1111 | 0000 0000
HostIP | 1100 0000 | 1010 1000 | 0000 0001 | 0000 0010
SubnetMask | 1111 1111 | 1111 1111 | 1111 1111 | 0000 0000
Net Addr | 1100 0000 | 1010 1000 | 0000 0001 | 
HostIP | 1100 0000 | 1010 1000 | 0000 0001 | 0000 0010
SubnetMask | 1111 1111 | 1111 1111 | 1111 1111 | 0000 0000
Net Addr | 1100 0000 | 1010 1000 | 0000 0001 | 0000 0000
VD: 192.168.1.2/24  Net Addr: 192.168.1.0
 đc broadcast: 192.168.1.255
HostIP | 1100 0000 | 1010 1000 | 0000 0001 | 0000 0010
SubnetMask | 1111 1111 | 1111 1111 | 1111 1111 | 0000 0000
Net Addr | 1100 0000 | 1010 1000 | 0000 0001 | 0000 0000
Broadcast | 1100 0000 | 1010 1000 | 0000 0001 | 
HostIP | 1100 0000 | 1010 1000 | 0000 0001 | 0000 0010
SubnetMask | 1111 1111 | 1111 1111 | 1111 1111 | 0000 0000
Net Addr | 1100 0000 | 1010 1000 | 0000 0001 | 0000 0000
Broadcast | 1100 0000 | 1010 1000 | 0000 0001 | 1111 1111

## Slide 12: Địa chỉ IPv4 - 6
Hai node có cùng địa chỉ đường mạng thì thuộc cùng 1 đường mạng
Số địa chỉ host hợp lệ trong 1 đường mạng
  2m-2
    m là số bit trong phần HostID
VD: 172.29.1.1/16
VD: 172.29.1.1/16
 m = 32 – 16 = 16
 Số host trong 1 network = 216-2
192.168.1.2 và 192.168.1.200
192.168.1.2 và 192.168.2.1
192.168.1.2 và 192.168.1.200
 cùng 1 đường mạng
192.168.1.2 và 192.168.2.1
 khác đường mạng

## Slide 13: Địa chỉ IPv4 – 7
Multicast Address
Phân lớp

## Slide 14: Địa chỉ IPv4 - 8
Subnet mask mặc định:
    Lớp A: 255.0.0.0 (/8)
    Lớp B: 255.255.0.0 (/16)
    Lớp C: 255.255.255.0 (/24)
VD:
      Lớp A
      Subnet mask mặc định: 255.0.0.0
00001111
  15.19.18.29
  15.19.18.29

## Slide 15: Địa chỉ IPv4 – 9
Cho địa chỉ IP: 172.29.7.10
    Lớp:
    Net Addr :
    Số host trong cùng network:
    Các địa chỉ của host:
    Địa chỉ broadcast:

## Slide 16: Địa chỉ IPv4 – 10
Cho địa chỉ IP: 172.29.7.10
    Lớp: B
    Net Addr : 172.29.0.0
    Số host trong cùng network: 216-2
    Các địa chỉ: 172.29.0.1 – 172.29.255.254
    Địa chỉ broadcast:172.29.255.255

## Slide 17: Địa chỉ IPv4 - 11
Phân loại:
  Địa chỉ public:
    dùng để trao đổi trên Internet
    Địa chỉ thật
  Địa chỉ private
    Dùng để đánh địa chỉ cho các mạng LAN bên trong 1 tổ chức
    Địa chỉ ảo
  Địa chỉ loopback: 127.0.0.0 – 127.255.255.255

## Slide 18: Nội dung
Giới thiệu
Địa chỉ IP
Chia subnet

## Slide 19: Chia subnet - 1
Mục tiêu:
  giảm số lượng node  Tăng thông lượng mạng
  Tăng tính bảo mật
  Dễ quản trị
  Dễ bảo trì
  Tránh lãng phí địa chỉ IP

## Slide 20: Chia subnet - 2
Qui tắc:
  Mượn các bit đầu trong HostID làm NetID
  Số subnet = 2n (n: số bit vay mượn phần HostID)
Lên kế hoạch:
  Số subnet cần chia
  Số node trong mỗi subnet

## Slide 21: Chia subnet – 3.1: Ví dụ 1
Dùng 4 bit chia subnet
Công ty A được cấp đc đường mạng là: 172.29.0.0/16. Công ty muốn chia thành 10 subnet trong đó có 3 subnet có 100 PCs, 4 subnet có 255 PCs, 3 subnet có 500 PCs
Công ty A được cấp đc đường mạng là: 172.29.0.0/16. Công ty muốn chia thành 10 subnet trong đó có 3 subnet có 100 PCs, 4 subnet có 255 PCs, 3 subnet có 500 PCs

## Slide 22: Chia subnet – 3.2: Ví dụ 1
Các subnet:
Subnet | Net Addr | HostIP | Broadcast
0000 0000 | 172.29.0.0 | 172.29.0.1-172.29.15.254 | 172.29.15.255
0001 0000 | 172.29.16.0 | 172.29.16.1-172.29.31.254 | 172.29.31.255
0010 0000 | 172.29.32.0 | 172.29.32.1-172.29.47.254 | 172.29.47.255
0011 0000 | 172.29.48.0 | 172.29.48.1-172.29.63.254 | 172.29.63.255
0100 0000 | 172.29.64.0 | 172.29.64.1-172.29.79.254 | 172.29.79.255
0101 0000 | 172.29.80.0 | 172.29.80.1-172.29.95.254 | 172.29.95.255
… | … | … | …

## Slide 23: Chia subnet – 3.3: Ví dụ 1
Net Addr |  | Subnet Mask
172.29.0.0 | 1111 0000 | 255.255.240.0
172.29.16.0 | 1111 0000 | 255.255.240.0
172.29.32.0 | 1111 0000 | 255.255.240.0
172.29.48.0 | 1111 0000 | 255.255.240.0
172.29.64.0 | 1111 0000 | 255.255.240.0
172.29.80.0 | 1111 0000 | 255.255.240.0
… | … | …

## Slide 24: Chia subnet – 4.1: Ví dụ 2
Ví dụ 1: Công ty B được cấp đc đường mạng là: 192.168.1.0. Công ty muốn chia thành 5 subnet trong đó có 3 subnet có 30 PCs, 2 subnet có 60 PCs
?

## Slide 25: Chia subnet – 4.2: Ví dụ 2
192.168.1.0
192.168.1.0
192.168.1.64
192.168.1.128
192.168.1.192
192.168.1.128
192.168.1.160
2 bit
1 bit
192.168.1.0
192.168.1.64
192.168.1.128
192.168.1.160
192.168.1.192

## Slide 26: Chia subnet – 4.3: Ví dụ 2
Net Addr |  | Subnet Mask
192.168.1.0 | 1100 000 | 255.255.255.192
192.168.1.64 | 1100 000 | 255.255.255.192
192.168.1.172 | 1100 000 | 255.255.255.192
192.168.1.128 | 1110 000 | 255.255.255.224
192.168.1.160 | 1110 000 | 255.255.255.224

## Slide 27: Chia subnet - 5
Giá trị các subnetmask:

## Slide 28: Bài tập
Cho 172.100.112.4/19. Hãy cho biết:
  Địa chỉ trên thuộc về đường mạng nào?
  Số IP hợp lệ có thể dùng trong đường mạng đó. Và hãy cho biết gồm những địa chỉ nào?
  Địa chỉ broadcast của đường mạng đó
  Với địa chỉ đường mạng trên, hãy chia thành 5 subnet như sau: 2 subnet có 1000 host, 2 subnet có 500 host, 1 subnet có 100 host
  Với địa chỉ đường mạng trên, hãy chia thành 17 subnet như sau: 4 subnet có 1000 host, 6 subnet có 500 host, 7 subnet có 100 host