## Slide 1: Bài 07 Tầng liên kết dữ liệu
MẠNG MÁY TÍNH

## Slide 2: Mục tiêu
Điều khiển truy cập đường truyền
Điều khiển liên kết
Application
Presentation
Session
Transport
Network
Physical
Data link

## Slide 3: Nội dung
Giới thiệu
Kỹ thuật phát hiện và sửa lỗi
Điều khiển truy cập đường truyền
ARP
Ethernet

## Slide 4: Giới thiệu - 1
Link: “kết nối/liên kết”giữa các nodes kề nhau
  Wired
  Wireless
Data link layer: chuyển gói tin (frame) từ một node đến node kề qua 1 link
  Mỗi link có thể dùng giao thức khác nhau để truyền tải frame
network
data link
physical
network
data link
physical
network
data link
physical
network
data link
physical
application
transport
network
data link
physical
application
transport
network
data link
physical
application
transport
network
data link
physical
application
transport
network
data link
physical
network
data link
physical

## Slide 5: Giới thiệu - 2
Tại nơi gởi:
  Nhận các packet từ tầng network  đóng gói thành các frame
  Truy cập đường truyền (nếu dùng đường truyền chung)
Tại nơi nhận:
  Nhận các frame dữ liệu từ tầng physical
  Kiểm tra lỗi
  Chuyển cho tầng network

## Slide 6: Giới thiệu - 3
LLC (Logical Link Control)
  Điều khiển luồng
  Kiểm tra lỗi
  Báo nhận
MAC (Media Access Control)
  Truy cập đường truyền
Logical Link Control
Media Access Control
Application
Presentation
Session
Transport
Network
Physical
Data link

## Slide 7: Nội dung
Giới thiệu
Kỹ thuật phát hiện và sửa lỗi
Điều khiển truy cập đường truyền
ARP
Ethernet

## Slide 8: Kỹ thuật phát hiện và sửa lỗi - 1
D
EDC
D’
EDC’
D có lỗi?
Y
N
Datagram
Datagram
Link
Detected Error
EDC= Error Detection and Correction
D = Data

## Slide 9: Kỹ thuật phát hiện và sửa lỗi - 2
Các phương pháp:
  Parity Check (bit chẵn lẻ)
  Checksum
  Cylic Redundancy Check (CRC)

## Slide 10: Parity Check
Dùng thêm một số bit để đánh dấu tính chẵn lẻ
  Dựa trên số bit 1 trong dữ liệu
  Phân loại:
    Even Parity: số bit 1 phải là một số chẵn
    Odd Parity: số bit 1 phải là một số lẻ
Các phương pháp:
  Parity 1 chiều
  Parity 2 chiều
  Hamming code

## Slide 11: Parity 1 chiều - 1
Số bit parity: 1 bit
Chiều dài của dữ liệu cần gởi đi: d bit
 DL gởi đi sẽ có (d+1) bit
Bên gởi:
  Thêm 1 bit parity vào dữ liệu cần gởi đi
    Mô hình chẵn (Even parity)
      số bit 1 trong d+1 bit là một số chẵn
    Mô hình lẻ (Odd Parity)
      số bit 1 trong d+1 bit là một số lẻ
0111000110101011
1
d bits
Parity bit
0111000110101011
(mô hình chẵn)
0
(mô hình lẻ)

## Slide 12: Parity 1 chiều - 2
Bên nhận:
  Nhận D’ có (d+1) bits
  Đếm số bit 1 trong (d+1) bits = x
  Mô hình chẵn: nếu x lẻ  error
  Mô hình lẻ: nếu x chẵn  error
Ví dụ: nhận 0111000110101011
  Parity chẵn: sai
  Parity lẻ: đúng
    Dữ liệu thật: 011100011010101
Đặc điểm:
  Phát hiện được lỗi khi số bit lỗi trong dữ liệu là số lẻ
  Không sửa được lỗi

## Slide 13: Parity 2 chiều - 1
Dữ liệu gởi đi được biểu diễn thành ma trận NxM
Số bit parity: (N + M + 1) bit
Đặc điểm:
  Phát biện và sửa được 1 bit lỗi
Bên gởi
  Biểu diễn dữ liệu cần gởi đi thành ma trận NxM
  Tính giá trị bit parity của từng dòng, từng cột

## Slide 14: Parity 2 chiều - 2
Ví dụ:
  Dùng parity chẵn
  N = 3, M = 5
  Dữ liệu cần gởi đi: 10101 11110 01110

## Slide 15: Parity 2 chiều - 1
Bên nhận:
  Biễu diễn dữ liệu nhận thành ma trận (N+1)x(M+1)
  Kiểm tra tính đúng đắn của từng dòng/cột
  Đánh dấu các dòng/cột dữ liệu bị lỗi
  Bit lỗi: bit tại vị trí giao giữa dòng và cột bị lỗi

## Slide 16: Parity 2 chiều - 2
Ví dụ:
  Dùng parity chẵn
  N = 3, M = 5
Không có lỗi
  Dữ liệu thật: 10101 11110 01110
  Dữ liệu nhận:
  101011 111100 011101 001010
  Dữ liệu nhận:
  101011 101100 011101 001010
Có lỗi
  Dữ liệu thật: 10101 11110 01110

## Slide 17: Hamming code - 1
Mỗi hamming code
  có M bit, đánh số từ 1 đến M
  Bit parity: log2M bits, tại các vị trí lũy thừa của 2
  Dữ liệu thật được đặt tại các vị trí không là lũy thừa của 2
  VD: M = 7
    log27 = 3: dùng 3 bits làm bit parity (1, 2, 4)
    Có 4 vị trí có thể đặt dữ liệu (3, 5, 6, 7)
Đặc điểm:
  sửa lỗi 1 bit
  nhận dạng được 2 bit lỗi
  Sửa lỗi nhanh hơn Parity code 2 chiều
Notes: M= 8 3,5, 6, 7
M = 7 =>

## Slide 18: Hamming code - 2
Bên gởi:
  Chia dữ liệu cần gởi đi thành các khối dữ liệu (với số bit là số vị trí có thể đặt vào Hamming Code)
  Với mỗi khối dữ liệu  tạo 1 Hamming Code
    Đặt các bit dữ liệu vào các vị trí không phải là lũy thừa của 2 trong Hamming Code
      lưu ý: vị trí được đánh số từ 1 đến M
    Tính check bits
    Tính giá trị của các bit parity

## Slide 19: Hamming code – 3
Ví dụ:
  M = 7
  Dùng parity lẻ
  Thông tin cần gởi: 1011
Thông tin cần gửi:
1 0 1 1
Vị trí
1 2 3 4 5 6 7
1 2 3 4 5 6 7
20 21 22
1 0 1 1
1 2 3 4 5 6 7
20 21 22
Tính check bits:
3 = 21 + 20 = 0 1 1
5 = 22 + 20 = 1 0 1
6 = 22 + 21 + = 1 1 0
7 = 22 + 21 + 20 = 1 1 1

## Slide 20: Hamming code - 4
Vị trí 20:
  Xét cột 20 trong check bit  các vị trí có bit 1
  Lấy các bit DL tại các vị trí có bit 1 trong check bit  tính bit parity cho các bit dữ liệu này
Thông tin cần gửi:
1 0 1 1
Vị trí
1 0 1 1
1 2 3 4 5 6 7
20 21 22
3 = 21 + 20 = 0 1 1
5 = 22 + 20 = 1 0 1
6 = 22 + 21 + = 1 1 0
7 = 22 + 21 + 20 = 1 1 1
Check bits:
3 = 21 + 20 = 0 1 1
5 = 22 + 20 = 1 0 1
6 = 22 + 21 + = 1 1 0
7 = 22 + 21 + 20 = 1 1 1
1 1 0 1 1
1 2 3 4 5 6 7
20 21 22

## Slide 21: Hamming code - 5
Check bits:
3 = 21 + 20 = 0 1 1
5 = 22 + 20 = 1 0 1
6 = 22 + 21 + = 1 1 0
7 = 22 + 21 + 20 = 1 1 1
Thông tin cần gửi:
1 0 1 1
Vị trí
1 1 0 1 1
1 2 3 4 5 6 7
20 21 22
1 0 1 0 1 1
1 2 3 4 5 6 7
20 21 22

## Slide 22: Hamming code - 6
Thông tin cần gửi:
1 0 1 1
Vị trí
1 0 1 0 1 1
1 2 3 4 5 6 7
20 21 22
Check bits:
3 = 21 + 20 = 0 1 1
5 = 22 + 20 = 1 0 1
6 = 22 + 21 + = 1 1 0
7 = 22 + 21 + 20 = 1 1 1
1 0 1 1 0 1 1
1 2 3 4 5 6 7
20 21 22

## Slide 23: Hamming code - 7
Dữ liệu cần gởi: 1011
Dữ lệu gởi: 1011011

## Slide 24: Hamming code - 8
Bên nhận: với mỗi Hamming Code
  Điền các bit Hamming Code nhận vào các vị trí từ 1 đến M
  Tính check bit
  Kiểm tra các bit parity
    Nếu tại bit 2i phát hiện sai  đánh dấu Error, hệ số ki = 1
    Ngược lại, đánh dấu No Error = 0, hệ số ki = 0
  Vị trí bit lỗi: pos = 2i*ki
Notes: paid

## Slide 25: Hamming code – 9
Thông tin nhận:
1 0 1 1 0 0 1
Tính check bits:
3 = 21 + 20 = 0 1 1
5 = 22 + 20 = 1 0 1
6 = 22 + 21 = 1 1 0
7 = 22 + 21 + 20 = 1 1 1
1 0 1 1 0 0 1
1 2 3 4 5 6 7
20 21 22
Vị trí
1 0 1 1 0 0 1

## Slide 26: Hamming code – 10
Odd parity: Không có lỗi
Thông tin nhận:
1 0 1 1 0 0 1
Tính check bits:
3 = 21 + 20 = 0 1 1
5 = 22 + 20 = 1 0 1
6 = 22 + 21 = 1 1 0
7 = 22 + 21 + 20 = 1 1 1
1 0 1 1 0 0 1
1 2 3 4 5 6 7
20 21 22
Vị trí

## Slide 27: Hamming code – 11
Odd parity: LỖI
Thông tin nhận:
1 0 1 1 0 0 1
Tính check bits:
3 = 21 + 20 = 0 1 1
5 = 22 + 20 = 1 0 1
6 = 22 + 21 = 1 1 0
7 = 22 + 21 + 20 = 1 1 1
1 0 1 1 0 0 1
1 2 3 4 5 6 7
20 21 22
Vị trí

## Slide 28: Hamming code – 12
Odd parity: LỖI
Thông tin nhận:
1 0 1 1 0 0 1
Tính check bits:
3 = 21 + 20 = 0 1 1
5 = 22 + 20 = 1 0 1
6 = 22 + 21 = 1 1 0
7 = 22 + 21 + 20 = 1 1 1
1 0 1 1 0 0 1
1 2 3 4 5 6 7
20 21 22
Vị trí

## Slide 29: Hamming code – 13
3 = 21 + 20 = 0 1 1
5 = 22 + 20 = 1 0 1
6 = 22 + 21 = 1 1 0
7 = 22 + 21 + 20 = 1 1 1
E
E
NE
1
1
0
= 6
E = error in column
NE = no error in column
 Lỗi bit thứ 6 trong Hamming Code
Dữ liệu nhận đúng: 1011011
Dữ liệu thật: 1011
20 21 22
Dữ liệu nhận đúng: 1011011

## Slide 30: Check sum - 1
Bên gởi
  d bits trong DL gởi đi được xem như gồm N số k bits: x1, x2, …, xN
  Tính tổng X = x1 + x2 + … + xN
  Tính bù 1 của X  giá trị checksum
VD: Dữ liệu cần gởi: 1110 0110 0110 0110, k = 4
  1110, 0110, 0110, 0110
  0101, 0110, 0110
  ….
  Sum = 0010
  Checksum = 1101
1110
0110
1110
0110
10100
1110
0110
10100
1110
0110
0100
1
1110
0110
0100
1
0101

## Slide 31: Check sum - 1
Bên nhận:
  tính tổng cho tất cả giá trị nhận được (kể cả giá trị checksum).
  Nếu tất cả các bit là 1, thì dữ liệu nhận được là đúng; ngược lại: có lỗi xảy ra
VD:
  nhận: 1110 0110 0110 0110 1101
    Sum = 1111
     đúng
  Nhận: 1010 0110 0110 0110 1101
    Sum = 1011
     sai

## Slide 32: Nội dung
Giới thiệu
Kỹ thuật phát hiện và sửa lỗi
Điều khiển truy cập đường truyền
ARP
Ethernet

## Slide 33: Điều khiển truy cập đường truyền - 1
Loại liên kết (link)
  Điểm đến điểm (Point-to-point)
    Dialup
    Nối trực tiếp giữa: host - host, host – SW
  Chia sẻ (Shared)
shared wire (e.g.,
cabled Ethernet)
shared RF
(e.g., 802.11 WiFi)
shared RF
(satellite)

## Slide 34: Điều khiển truy cập đường truyền - 2
Trong môi trường chia sẻ
Hạn chế xảy ra collision
   Giao thức tầng Data link: Quyết định cơ chế để các node sử dụng môi trường chia sẻ
    khi nào được phép gởi DL xuống đường truyền
    Làm sao phát hiện xảy ra Collision
    ….

## Slide 35: Điều khiển truy cập đường truyền - 3
Các phương pháp:
  Phân chia kênh truyền (Channel partition protocols)
  Tranh chấp (Random access protocols)
  Luân phiên (Taking-turns protocols)

## Slide 36: Phân chia kênh truyền
TDM (Time Division Multiplexing)
FDM (Frequency Division Multiplexing)
CDMA (Code Division Multiple Access)

## Slide 37: TDM
Ý tưởng:
  Chia kênh truyền thành các khe thời gian
  Mỗi khe thời gian chia thành N khe nhỏ
  Mỗi khe nhỏ dành cho 1 node trong mạng
   Mỗi node có băng thông: R/N
Tần số
Thời gian
Notes: Không xảy ra đụng độ
1 node muốn gởi DL phải đợi đến lượt
Phí đường truyền

## Slide 38: FDM
Ý tưởng:
  Chia kênh truyền thành N kênh truyền nhỏ
  Mỗi kênh truyền dành cho 1 node
   Mỗi node có băng thông: R/N
Tần số
Thời gian

## Slide 39: CDMA - 1
Ý tưởng:
  Mỗi node có 1 code riêng
  Bên gởi: mã hoá dữ liệu trước khi gởi bằng code của mình và bên nhận phải biết code của người gởi
  1 bit DL được mã hoá thành M bits
  Kênh truyền: chia thành từng các khe thời gian, mỗi bit truyền trong 1 khe

## Slide 40: CDMA - 2
slot 1
slot 0
d1 = -1
1
1
1
1
1
-
1
-
1
-
1
-
Zi,m= di.cm
1
1
1
1
1
-
1
-
1
-
1
-
1
1
1
1
1
-
1
-
1
-
1
-
1
1
1
1
1
-
1
-
1
-
1
-
slot 0
channel
output
slot 1
channel
output
channel output Zi,m
sender
code
data
bits
slot 1
slot 0
d1 = -1
d0 = 1
1
1
1
1
1
-
1
-
1
-
1
-
1
1
1
1
1
-
1
-
1
-
1
-
1
1
1
1
1
-
1
-
1
-
1
-
1
1
1
1
1
-
1
-
1
-
1
-
slot 0
channel
output
slot 1
channel
output
receiver
code
received
input
Di = S Zi,m.cm
m=1
M
M
d0 = 1
1
1
1
1
1
-
1
-
1
-
1
-

## Slide 41: CDMA - 3

## Slide 42: Tranh chấp
Các node chiếm trọn băng thông khi truyền
Lắng nghe đụng độ sau khi truyền
Một số phương pháp:
  ALOHA (Slotted, Pure)
  CSMA (Carrier Sense Multiple Access)

## Slide 43: Pure ALOHA
Mỗi node có thể bắt đầu truyền dữ liệu bất cứ khi nào node có nhu cầu
Nếu phát hiện xung đột  chờ 1 khoảng thời gian rồi truyền lại

## Slide 44: Slotted ALOHA
Giả thiết:
  Các frame có kích thước tối đa là L bits
Kênh truyền: chia thành các khe thời gian có kích thước L/R (s)
Khi 1 node có nhu cầu truyền dữ liệu: phải chờ đến thời điểm bắt đầu của 1 khe mới được truyền
  cần đồng bộ thời gian giữa các node
Nếu đụng độ xảy ra: truyền lại với xác suất là p

## Slide 45: CSMA - 1
Lắng nghe đường truyền trước khi truyền:
  Đường truyền rảnh: truyền dữ liệu
  Đường truyền bận: chờ
Lắng nghe đường truyền sau khi truyền
  Nếu đụng độ xảy ra:
    dừng truyền
    đợi 1 khoảng thời gian và truyền lại

## Slide 46: CSMA - 2
Đánh giá:
    Các node có quyền ngang nhau
    Chi phí cao
    Tốc độ: chấp nhận được nếu số lượng node ít
    Không ấn định độ ưu tiên cho thiết bị đặc biệt
Cải tiến:
  CSMA/CD (Carrier Sense Multiple Access / Collision Detection)
  CSMA/CA (Carrier Sense Multiple Access / Collision Avoidance)

## Slide 47: CSMA/CD
Ý tưởng:
  Thiết bị lắng nghe đường truyền
  Nếu đường truyền rảnh, thiết bị truyền DL của mình lên đường truyền
  Sau khi truyền, lắng nghe đụng độ?
  Nếu có, thiết bị gởi tín hiệu cảnh báo các thiết bị khác
  Tạm dừng 1 khoảng thời gian ngẫu nhiên rồi gởi DL
  Nếu tiếp tục xảy ra đụng độ, tạm dừng khoảng thời gian gấp đôi.
Dùng trong mạng Ethernet

## Slide 48: Luân phiên
Dùng thẻ bài (Token Passing)
Dò chọn (Polling)

## Slide 49: Token Passing
Ý tưởng:
  Dùng 1 thẻ bài (token) di chuyển qua các node
  Thiết bị muốn truyền DL thì phải chiếm được thẻ bài
Đánh giá:
  Thích hợp cho các mạng có tải nặng
  Thiết lập được độ ưu tiên cho thiết bị đặc biệt
  Chậm hơn CSMA trong mạng có tải nhẹ
  Thiết bị mạng đắt tiền
Dùng trong mạng Token Ring

## Slide 50: Polling
Ý tưởng:
  Có 1 node đóng vai trò điều phối
  Node điều phối kiểm tra nhu cầu gởi DL của các node thứ cấp và xếp vào hàng đợi theo thứ tự và độ ưu tiên
  Thiết bị truyền DL khi đến lượt
Đánh giá:
  Có thể thiết lập độ ưu tiên
  Tốn chi phí
  Việc truyền DL của 1 thiết bị tuỳ thuộc vào thiết bị dò chọn

## Slide 51: Nội dung
Giới thiệu
Kỹ thuật phát hiện và sửa lỗi
Điều khiển truy cập đường truyền
ARP
Ethernet

## Slide 52: ARP - 1
1A-2F-BB-76-09-AD
58-23-D7-FA-20-B0
0C-C4-11-6F-E3-98
71-65-F7-2B-08-53
LAN
137.196.7.23
137.196.7.78
137.196.7.14
137.196.7.88
application
transport
network
data link
physical
Src IP, Dst IP
Src MAC, Dst MAC
IP
MAC
???

## Slide 53: ARP - 2
ARP (Address Resolution Protocol)
  Phân giải từ địa chỉ IP thành địa chỉ MAC
  Chỉ phân giải trong cùng đường mạng
  Sử dụng ARP table:
    IP
    MAC
    TTL :thời gian sống của record
    Lưu trong RAM

## Slide 54: ARP – cơ chế hoạt động
Gởi DL
Gởi
Gởi
ARP request
Nhận
ARP reply
Tìm MAC của
Node đến trong
MAC Table
N
Y

## Slide 55: ARP – minh họa - 1

## Slide 56: ARP – minh họa - 2
197.15.22.33
A.B.C.1.3.3
197.15.22.126
A.B.C.7.3.5
197.15.22.34
A.B.C.4.3.4
A
B
C
ARP Table:
?
MAC
A.B.C.1.2.3
MAC
?
IP
197.15.22.33
IP
197.15.22.126
Data

## Slide 57: ARP – minh họa - 3

## Slide 58: ARP – minh họa - 4

## Slide 59: ARP – Request
197.15.22.33
A.B.C.1.3.3
197.15.22.126
A.B.C.7.3.5
197.15.22.34
A.B.C.4.3.4
A
B
C
MAC
A.B.C.1.3.3
MAC
ff.ff.ff.ff.ff.ff
IP
197.15.22.33
IP
197.15.22.126
What is your MAC Addr?

## Slide 60: ARP - Checking
197.15.22.33
A.B.C.1.3.3
197.15.22.126
A.B.C.7.3.5
197.15.22.34
A.B.C.4.3.4
A
B
C
MAC
A.B.C.1.3.3
MAC
ff.ff.ff.ff.ff.ff
IP
197.15.22.33
IP
197.15.22.126
What is your MAC Addr?
That is
my IP

## Slide 61: ARP - Reply
197.15.22.33
A.B.C.1.3.3
197.15.22.126
A.B.C.7.3.5
197.15.22.34
A.B.C.4.3.4
A
B
C
MAC
A.B.C.7.3.5
MAC
A.B.C.1.3.3
IP
197.15.22.126
IP
197.15.22.33
This is my MAC Addr

## Slide 62: ARP - Caching
197.15.22.33
A.B.C.1.3.3
197.15.22.126
A.B.C.7.3.5
197.15.22.34
A.B.C.4.3.4
A
B
C
ARP Table:
A.B.C.7.3.5 – 197.15.22.126
MAC
A.B.C.1.3.3
MAC
A.B.C.7.3.5
IP
197.15.22.33
IP
197.15.22.126
Data

## Slide 63: Nội dung
Giới thiệu
Kỹ thuật phát hiện và sửa lỗi
Điều khiển truy cập đường truyền
ARP
Ethernet

## Slide 64: Ethernet - 1
Là 1 kỹ thuật (technology) mạng LAN có dây
  Là 1 kỹ thuật mạng LAN đầu tiên
  Chuẩn 802.3
  Hoạt động tầng Data Link và Physical
  Tốc độ: 10 Mbps – 10 Gbps
  Đồ hình mạng:
    Bus
    Star
  Giao thức tầng MAC: CSMA/CD
  Đơn giản và rẻ hơn mạng Token Ring LAN, ATM
Notes: The abbreviated description consists of:
    A number indicating the number of Mbps transmitted.
    The word base, indicating that baseband signaling is used.
    One or more letters of the alphabet indicating the type of medium used (F= fiber optical cable, T = copper unshielded twisted pair).
Ethernet relies on baseband signaling, which uses the entire bandwidth of the transmission medium. The data signal is transmitted directly over the transmission medium. In broadband signaling, not used by Ethernet, the data signal is never placed directly on the transmission medium. An analog signal (carrier signal) is modulated by the data signal and the modulated carrier signal is transmitted. Radio broadcasts and cable TV use broadband signaling.
The IEEE cannot force manufacturers of networking equipment to fully comply with all the particulars of any standard. The IEEE hopes to achieve the following:
    Supply the engineering information necessary to build devices that comply with Ethernet standards.
    Promote innovation by manufacturers.

## Slide 65: CSMA/CD – quá trình truyền dữ liệu
Notes: In the CSMA/CD access method, networking devices with data to transmit work in a listen-before-transmit mode. This means when a node wants to send data, it must first check to see whether the networking media is busy. If the node determines the network is busy, the node will wait a random amount of time before retrying. If the node determines the networking media is not busy, the node will begin transmitting and listening. The node listens to ensure no other stations are transmitting at the same time. After completing data transmission the device will return to listening mode.
Networking devices detect a collision has occurred when the amplitude of the signal on the networking media increases. When a collision occurs, each node that is transmitting will continue to transmit for a short time to ensure that all devices see the collision. Once all the devices have detected the collision a backoff algorithm is invoked and transmission is stopped. The nodes stop transmitting for a random period of time, which is different for each device. When the delay period expires, all devices on the network can attempt to gain access to the networking media. When data transmission resumes on the network, the devices that were involved in the collision do not have priority to transmit data.

## Slide 66: Ethernet – cấu trúc frame
Preamble (8 bytes)
  Đồng bộ đồng hồ bên gởi và bên nhận (10101010)
  Start of Frame (SOF): báo hiệu bắt đầu frame (10101011)
Dest. Addr (6 bytes)
  địa chỉ MAC của card mạng nhận gói tin tiếp theo
Src. Addr (6 bytes)
  địa chỉ MAC của card mạng gởi gói tin
Type (2 bytes)
  Giao thức sử dụng ở tầng trên
CRC: dùng để kiểm tra lỗi
a) earlier Ethernet frames - b) 802.3 frames
Notes: Data: 46 – 1500 bytes  if > 1500  fragment, if < 46 bytes, thêm pad  network layer dùng length field để lấy lại IP Datagram.

## Slide 67: Ethernet – trường type

## Slide 68: Ethernet – minh hoạ
A
D
Data
Notes: At the data link layer MAC headers and trailers are added to upper layer data. The header and trailer contain control information intended for the data link layer in the destination system. Data from upper layer entities is encapsulated in the data link layer header and trailer.
The NIC uses the MAC address to assess whether the message should be passed onto the upper layers of the OSI model. The NIC makes this assessment without using CPU processing time, enabling better communication times on an Ethernet network.
On an Ethernet network, when one device sends data it can open a communication pathway to the other device by using the destination MAC address. The source device attaches a header with the MAC address of the intended destination and sends data onto the network. As this data propagates along the network media the NIC in each device on the network checks to see if the MAC address matches the physical destination address carried by the data frame. If there is no match, the NIC discards the data frame. When the data reaches the destination node, the NIC makes a copy and passes the frame up the OSI layers. On an Ethernet network, all nodes must examine the MAC header even if the communicating nodes are side by side.
All devices that are connected to the Ethernet LAN have MAC addressed interfaces including workstations, printers, routers, and switches.

## Slide 69: Ethernet – các công nghệ mạng
10Base2
10Base5
10BaseT
100BaseTX
100BaseFX
Gigabit Ethernet
10 Base T
Tốc độ mạng
Kiểu truyền dữ liệu
Loại cáp
Notes: Khác nhau ở tầng physical: sử dụng loại cáp gì để truyền tải dữ liệu Baseband transmission uses a digital encoding scheme at a single fixed frequency, where signals take the form of discrete pulses of electricity or light
  Repeaters can be used to deal with “attenuation”
Broadband transmission systems use analog techniques to encode binary 1s and 0s across a continuous range of values
  Multiple analog transmission channels can operate on a single broadband cable
  Amplifiers can be used to deal with attenuation
  Two primary approaches: mid-split and dual-cable

## Slide 70: Ethernet – chuẩn 10Mbps
Standard | Topology | Medium | Maximum cable length | Transport
10BASE5 | Bus | Thick coaxial cable | 500m | Half-duplex
10BASE2 | Bus | Thin coaxial cable | 185m | Half-duplex
10BASE-T | Star | CAT3 UTP | 100m | Half or Full-duplex

## Slide 71: Ethernet – chuẩn 100Mbps
Standard | Medium | Maximum cable length
100BASE-TX | CAT5 UTP | 100m
100BASE-FX | Multi-mode fibre (MMF) 62.5/125 | 412m

## Slide 72: Ethernet – chuẩn gigabit
Standard | Medium | Maximum cable length
1000BASE-SX | Fiber optics | 550 m
1000BASE-LX | Fiber optics | 5000 m
1000BASE-CX | STP | 25 m
1000BASE-T | Cat 5 UTP | 100 m

## Slide 73: Tài liệu tham khảo
Slide của J.F Kurose and K.W. Ross về Computer Networking: A Top Down Approach
Slide CCNA, version 3.0, Cisco