## Slide 1: Bài 09 Phương tiện truyền dẫn
MẠNG MÁY TÍNH

## Slide 2: Nội dung
Giới thiệu
PTTD hữu tuyến
PTTD vô tuyến

## Slide 3: Giới thiệu - 1
Phương tiện truyền dẫn: là môi trường dùng để truyền tín hiệu từ nơi này đến nơi khác
Phân loại:
  Hữu tuyến: cáp đồng trục, cáp xoắn, cáp quang
  Vô tuyến: sóng vô tuyến (wireless)

## Slide 4: Giới thiệu - 2
Các vấn đề liên quan:
  Chi phí
  Tốc độ
  Suy giảm (suy dần) tín hiệu
  Nhiễu
  An toàn

## Slide 5: Nội dung
Đặc tính của một loại PTTD
PTTD hữu tuyến
PTTD vô tuyến

## Slide 6: Cáp đồng trục (Coax cable) - 1

## Slide 7: Cáp đồng trục – 2
Cấu tạo:
  Hai dây dẫn quấn quanh một trục chung
  Dây dẫn trung tâm: dây đồng hoặc dây đồng bện
  Dây dẫn ngoài: dây đồng bện hoặc lá bảo vệ dây dẫn trung tâm khỏi nhiễu điện từ và được nối đất để thoát nhiễu.
  Giữa 2 dây dẫn là một lớp vỏ cách điện
  Ngoài cùng là lớp vỏ plastic dùng để bảo vệ cáp

## Slide 8: Cáp đồng trục - 3
Phân loại:
  Cáp mỏng (thin cable/ ThinNet – 10BASE2)
    đường kính: 6mm
    chiều dài cáp tối đa: 185m
  Cáp dày (thick cable/ ThickNet – 10BASE5)
    đường kính: 13mm
    chiều dài cáp tối đa: 500m

## Slide 9: Cáp thinnet – cách kết nối - 1

## Slide 10: Cáp thinnet – cách kết nối - 2

## Slide 11: Cáp thicknet – cách kết nối - 1

## Slide 12: Cáp thicknet – cách kết nối - 2

## Slide 13: Cáp xoắn (Twisted pair) - 1

## Slide 14: Cáp xoắn - 2
Cấu tạo:
  Hai dây dẫn được xoắn lại thành một cặp
   chống nhiễu từ bên ngoài và nhiễu từ dây dẫn kế cận (crosstalk)
  Mức độ xoắn (trên 1m dây) càng cao thì khả năng chống nhiễu crosstalk càng cao
Phân loại:
  STP (Shielded Twisted Pair)
  S/STP (Screened Shielded Twisted Pair)
  UTP (Unshielded Twisted Pair)
  S/UTP - FTP (Screened Unshielded Twisted Pair)

## Slide 15: UTP – S/UTP - 1

## Slide 16: UTP – S/UTP - 2
Chi phí: rẻ nhất
Độ suy dần: lớn
chiều dài tối đa : 100m
EMI: dễ bị nhiễu
Đầu nối: RJ-45

## Slide 17: UTP – 3

## Slide 18: STP – S/STP - 1

## Slide 19: STP – S/STP - 2
Chi phí:
  Đắt hơn ThinNet và UTP
  nhưng rẻ hơn ThickNet và cáp quang
Tốc độ: 10 – 100Mbps
Độ suy dần (attenuation) : cao
Nhiễu: chống nhiễu tốt
Độ dài tối đa: 100m
Đầu nối: đầu nối DIN (DB-9), RJ-45

## Slide 20: Đầu bấm rj-45

## Slide 21: Chuẩn bấm cáp với đầu bấm rj-45

## Slide 22: CÁCH BẤM CÁP XOẮN

## Slide 23: Bấm cáp xoắn với đầu bấm RJ-45

## Slide 24: Cáp quang (Fiber optic) – mô tả

## Slide 25: Cáp quang – mô tả
Dùng sóng ánh sáng để truyền
    Sự khúc xạ
    Sự phản xạ
Không bị nhiễu
Độ suy dần: thấp
Chiều dài cáp: rất lớn, đến vài Km
Chi phí: rất đắt tiền
Khó lắp đặt

## Slide 26: Cáp quang – phân loại
Mode: đường đi của ánh sáng khi vào trong lõi của cáp quang
Phân loại:
    Đa mode (multi-mode)
    Đơn mode (single mode)
step-index multimode
graded-index multimode

## Slide 27: Cáp quang - connector

## Slide 28: Cáp quang – cách kết nối
SC

## Slide 29: Cáp quang – thành phần
Tx: biến đổi tín hiệu điện thành xung ánh sáng
    LED: dùng cho đa mode
    LASER: dùng cho đơn mode
Rx (PIN photodiode): chuyển xung ánh sáng thành tín hiệu điện

## Slide 30: Nội dung
Đặc tính của một loại PTTD
PTTD hữu tuyến
PTTD vô tuyến

## Slide 31: PTTD vô tuyến
Là loại đường truyền sử dụng không khí làm vật mang tín hiệu thay cho cáp.
Các loại đường truyền vô tuyến:
  Radio
  Viba
  Tia hồng ngoại
  Laser
  Vệ tinh (satellites)
  …

## Slide 32: Tại sao dùng PTTD vô tuyến?
Loại bỏ các ràng buộc vật lý
  Không thể đi cáp qua những địa hình phức tạp
  Sử dụng các thiết bị di động
Thiết lặp đường truyền tạm thời
Bất lợi: security

## Slide 33: Phân bố các chuẩn wireless - 1

## Slide 34: Phân bố các chuẩn wireless - 2
Indoor
10-30m
Outdoor
50-200m
Mid-range
outdoor
200m – 4 Km
Long-range
outdoor
5Km – 20 Km
.056
.384
1
4
5-11
54
IS-95, CDMA, GSM
2G
UMTS/WCDMA, CDMA2000
3G
802.15
802.11b
802.11a,g
UMTS/WCDMA-HSPDA, CDMA2000-1xEVDO
3G cellular
enhanced
802.16 (WiMAX)
802.11a,g point-to-point
200
802.11n
Data rate (Mbps)
data

## Slide 35: So sánh các loại PTTD